Антенна представляет собой 2-х элементную антенну Яги и имеет следующие характеристики:

Диапазон частот, МГц	 2496…2696

Коэффициент усиления, дБ относительно модема без антенны	 6,7

Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов

в вертикальной плоскости	55

в горизонтальной плоскости	90

Диапазон рабочих температур, °C	–40…+80

Кабель	 удлинитель USB 3м

Габариты, мм	170 х 110 х 260

Вес (без удлинителя), г	447

Данная антенна позволяет повысить качество связи без необходимости подключаться к ВЧ разъёму модема.

Порядок использования

- Установите антенну на ровную горизонтальную поверхность

- Установите модем в держатель до упора

- Подключите USB-удлинитель к модем

- Подключите USB-удлинитель к компьютеру

- Сориентируйте антенну в горизонтальной и вертикальной плоскостях так, чтобы добиться максимального уровня сигнала. Для изменения наклона антенны в вертикальной плоскости, необходимо ослабить винт в шарнирном соединении над основанием.

Уровень сигнала можно посмотреть с помощью специальной  программы, прилагаемой к модему.

Внимание! Более сильному сигналу соответствует меньшее отрицательное значение в дБ (например, уровень сигнала -60дБ больше, чем -80дБ)

Внимание! Нахождение посторонних предметов в направлении оси антенны может существенно ухудшить качество связи.

1. Диаграмма направленности в свободном пространстве

Компьютерное моделирование

1.1.1. 3D

1.1.2. В вертикальной плоскости

1.1.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Предназначена для работы в диапазоне WiMax 2600МГц совместно с USB-модемом

Особенности:

- Высокое усиление

- Не требует подключения ВЧ разъёма к модему

- На магнитном основании

Антенна

ТРИАДА-2650

WiMAX

2600 МГц