Антенна представляет собой 6-элементную логопериодическую структуру в рефлектором и имеет следующие характеристики:

| Диапазон частот, МГц | 1710…2696 |
| --- | --- |
|  | GSM 1800 МГц | 3G (2100 МГц) | WiFi (2440 МГц) | WiMAX (2600 МГц) |
| Максимальный коэффициент усиления*, дБи | 8,2 | 7,7 | 8,0 | 7.5 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 2 (1,5) | 1,5 (1,3) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |  |  |  |
| в горизонтальной плоскости | 112 | 106 | 99 | 108 |
| в вертикальной плоскости | 70 | 68 | 66 | 68 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | заземление по постоянному току |
| Исполнение корпуса | БрызгоНЕзащищённое IP40 |
| Габариты, мм | Ø100 х 184 |
| Вес (при стандартной длине кабеля), г | 404 |
| Тип кабеля** | RG58A/U, RG174 |
| Длина кабеля, стандарт**, м | 3 |
| Разъём** | SMA-M, FME-F |

** Уточняется при заказе

Антенна предназначена для использования в условиях дома или офиса совместно с модемом для повышения дальности и устойчивости связи. Ориентация антенны в пространстве выбирается исходя из конкретных условий распространения радиосигнала.

Внимание! Во избежание вредного воздействия высокочастотного излучения антенну следует устанавливать так, чтобы она НЕ была направлена на человека.

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. GSM 1800 МГц

2.1.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

2.2. 3G (2100 МГц)

2.2.1. 3D

2.2.2. В вертикальной плоскости

2.2.3. В горизонтальной плоскости

2.3. WiFi (2440 МГц)

2.3.1. 3D

2.3.2. В вертикальной плоскости

2.3.3. В горизонтальной плоскости

2.4. WiMAX (2600 МГц)

2.4.1. 3D

2.4.2. В вертикальной плоскости

2.4.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Разъём

FME □

SMA □

RP-SMA □

Антенна

ТРИАДА-2690

GSM 1800МГц/ 3G/ WiFi/ WiMAX

Предназначена для работы в диапазоне

1710 – 2696 МГц (1800МГц/ 3G/ WiFi/ WiMAX)

Особенности:

- Высокое усиление

- Направленная

- Вертикальная поляризация

- На магнитном основании