ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
для автомобильных аккумуляторов

BOUSH

Модель 150

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный документ составлен в соответствии с ГОСТ 2.601 и совмещает в себе Паспорт и Руководство по эксплуатации.

Настоящий документ гарантирует соответствие технических характеристик изделия ТУ 3468-001-82798230-2005.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Зарядное устройство предназначено для зарядки автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12В ёмкостью от 6 до 150Ач. Оно позволяет зарядить батарею за короткое время, не допуская при этом опасного перенапряжения и выкипания электролита.  Устройство также может быть использовано, как источник питания для 12-вольтовых потребителей, таких как лампа, электромотор, паяльник и др.

Устройство полностью автоматизировано, способно работать в широком диапазоне напряжений сети, имеет встроенные средства защиты от неправильного подключения, коротких замыканий, перегрузок и перегрева. Процесс заряда наглядно отображается на индикаторе.

Особенности данной модели:

- ступенчатая регулировка тока «7/15А» позволяет заряжать аккумуляторы различной ёмкости:

Таблица 1

| Установка тока | Ёмкость аккумулятора* | Мощность нагрузки 12В |
| --- | --- | --- |
| «7А» | 6…90 Ач | 10…60 Вт |
| «15А» | 20…150Ач | 10…120 Вт |

- плавная регулировка тока – для заряда аккумуляторов малой ёмкости (< 20 Ач)*,

- переключатель «Зима/лето» – обеспечивает полный безопасный заряд аккумулятора при любой температуре.

* Оптимальный ток заряда для аккумуляторов различных производителей может существенно отличаться. Перед установкой тока заряда следует внимательно изучить паспорт на конкретный аккумулятор.

Исполнение устройства НЕ является водо- брызгозащищенным. Оно НЕ предназначено для эксплуатации в районах с тропическим климатом и в условиях дождя.

1.2 Технические характеристики

| Параметр | Установка тока | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номинальное | Предельно допустимое |
| Напряжение питающей сети |  | 220В | 150…260В |
| Частота питающей сети |  | 50/60 Гц |  |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети, не более* | «7А» | 100Вт |  |
|  | «15А» | 260Вт |  |
| Максимальный отдаваемый ток* | «7А» | 7А | При напряжении 12В | 8А | При напряжении 7В |
|  | «15А» | 15А |  | 17А |  |
| Глубина плавной регулировки тока |  | 10…100% |  |
| КПД, не менее | «7А» | 80% |  |
|  | «15А» | 60% |  |
| Масса, не более |  | 750 г. |  |
| Габаритные размеры, мм |  | 145 x 190 x 78 |  |
| Температура окружающей среды |  |  | -25…+40°С |
| Относительная влажность воздуха, не более |  |  | 90% |

* При положении плавной регулировки на максимум.

1.3 Комплект поставки

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Зарядное устройство BOUSH 100 | 1 |
| Руководство по Эксплуатации | 1 |
| Сумка | 1 |

1.4 Состав устройства

Зарядное устройство состоит из:

- Корпуса с панелью управления и отсеком для проводов,

- Сетевого провода и проводов с зажимами для подключения к аккумуляторной батарее.

Панель управления устройства представлена на рис. 1.

Рис. 1

Органы индикации:

- Желтый светодиод «сеть» показывает, что устройство подключено к сети 220В и работает. В импульсном режиме (см. ниже) этот светодиод мигает в такт с импульсами.

- На стрелочном индикаторе «Ток» отображается ток, отдаваемый устройством (ток заряда).

- Зелёный светодиод «Заряд 85%» включаются при переходе устройства в режим стабилизации напряжения, что соответствует заряду аккумулятора на 85%.

- Красный светодиод «Ошибка подключения» включается при неправильной полярности подключения устройства к аккумулятору.

Органы управления:

- Кнопка «Зима/лето». Нажатой кнопке соответствует значение «Лето».

- Кнопка «7/15А». Нажатой кнопке соответствует значение «15А».

- Ручка «Регулировка тока заряда». Поворот по часовой стрелке увеличивает ток.

1.5 Режимы работы

Зарядное устройство может работать в трёх режимах, автоматически переключаясь в зависимости от состояния аккумулятора:

- Импульсный режим (заряд сильно разряженного аккумулятора)

- Режим стабилизации тока

- Режим стабилизации напряжения.

Зависимость величины зарядного тока от напряжения на аккумуляторе показана на рис. 2.

В этом режиме аккумулятор будет заряжаться средним током не более 15А - в зависимости от положения переключателя "7/15" и ручки регулировки тока.

Если аккумулятор разряжен до напряжения не ниже 7В, устройство включается в режим стабилизации тока (зона 2 на рис. 2). Индикатор «сеть» при этом горит, остальные светодиоды не горят. В этом режиме аккумулятор будет заряжаться средним током 7А либо 15А – в зависимости от положения переключателя «7/15A».

По достижении на аккумуляторе напряжения 14 В (режим «Зима») или 13 В (режим «Лето») загорается зелёный светодиод. Это означает, что аккумулятор заряжен до 85% своей ёмкости. C этого момента устройство переходит в режим стабилизации напряжения, при этом ток заряда уменьшается, предотвращая кипение электролита (зона 3 на рис. 2). Величину тока заряда можно непосредственно контролировать по стрелочному индикатору «Ток». При снижении зарядного тока до величины тока саморазряда (1…2 А в зависимости от ёмкости и состояния Вашего аккумулятора) аккумулятор можно считать полностью заряженным. В этом состоянии аккумулятор может находиться длительное время без риска выкипания электролита.

Следует иметь в виду, что ток также может уменьшаться и в режиме стабилизации тока при перегреве устройства. Это происходит вследствие срабатывания защиты от перегрева и не является неисправностью.

Если напряжение на аккумуляторе менее 7 В, то устройство будет работать в импульсном режиме (зона 1 на рис. 2). Аккумулятор заряжается короткими импульсами тока до 9А при установке «7А» и до 18А при установке «15А» (при положении плавной регулировки тока на максимум) и частотой 1…2 импульса в секунду. При этом все светодиод «сеть» мигает в такт с импульсами тока. Когда в результате такого заряда напряжение на аккумуляторе возрастёт до 7 В, устройство перейдёт в режим стабилизации тока (зона 2).

Если устройство работает в импульсном режиме в течение 10 мин. и более, это свидетельствует о том, что аккумулятор неисправен и не подлежит восстановлению.

Рис. 2

Особенностью свинцовых аккумуляторов является отрицательная температурная зависимости напряжения: при понижении температуры на 1 ºС, напряжение на батарее 12 В увеличивается на 0,025 В – наклонная прямая на рис. 3. Это приводит к тому, что при неизменном напряжении заряда зимой при низкой температуре аккумулятор не заряжается до номинальной ёмкости, а летом при высокой температуре – перезаряжается, что приводит к кипению электролита. Чтобы этого не происходило необходимо корректировать напряжение заряда в зависимости от температуры аккумулятора. Для этого предназначена кнопка «Зима/лето», которая меняет напряжение стабилизации. Оптимальная точка переключения – около 0 ºC.

Рис. 3

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

2.1 Требования по технике безопасности

- Запрещается вскрытие корпуса устройства, когда оно подключено к сети. Замена предохранителя и ремонт допускаются только при отключенном устройстве, как от сети, так и от аккумулятора.

- При работе устройства не допускается механическое повреждение изоляции сетевого шнура, а также попадания на него химически активных  жидкостей (кислот, масла, бензина и т.д.).

- В случае повреждения шнура питания допускается его замена только на сетевой шнур, имеющий соответствующий сертификат.

- При работе устройства не допускается попадание жидкостей внутрь корпуса.

- В процессе работы корпус устройства может сильно нагреваться. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.

- Данное устройство не предназначено для длительного необслуживаемого хранения аккумуляторных батарей. Запрещается оставлять устройство подключенным к сети и/или к аккумулятору без наблюдения.

- Запрещается использовать устройство для зарядки неперезаряжаемых батарей.

- При зарядке негерметичных аккумуляторов возможно выделение ядовитых газов. При этом аккумулятор следует располагать в хорошо проветриваемой зоне.

2.2 Подготовка к работе

- После хранения в сыром помещении, а также после транспортировки устройство следует выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов.

- Прежде чем заряжать аккумуляторную батарею следует предварительно ознакомиться с руководством по её эксплуатации.

2.3 Работа с устройством

2.3.1 Зарядка аккумулятора

- Подключите контактные зажимы устройства к выводам аккумулятора, соблюдая полярность:

- сначала черный зажим «-» подключается к «–» аккумулятора.

- затем красный зажим «+» подключается к «+» аккумулятора,

При неправильном подключении загорится красный светодиод «Ошибка подключения», и схема защиты разорвёт цепь «зарядное устройство – аккумулятор». В этом случае следует немедленно поменять зажимы местами.

- Установите переключатель ступенчатой регулировки тока в положение 7 либо 15А – в зависимости от ёмкости Вашего аккумулятора (см. Таблица 1).

- Установить ручку плавной регулировки тока на минимум (против часовой стрелки).

- Установите переключатель «Зима/лето» в положение «Зима» если температура аккумулятора (а не окружающего воздуха!) ниже 0 °C, или «Лето», если температура выше  0 °C. Т.о., если Вы в тёплом помещении хотите быстро зарядить аккумулятор, который только что принесли с мороза, следует установить положение «Зима». Никогда не устанавливайте переключатель в положение «Зима» при температуре аккумулятора выше 2 °C – это может привести к закипанию электролита и выходу из строя аккумулятора в герметичном исполнении.

- Подключите устройство к сети переменного тока. В зависимости от состояния аккумулятора, устройство начнёт работать в одном из трёх описанных выше режимов.

- Настройте ток заряда ручкой плавной регулировки тока (обычно рекомендуется 0,1 от номинальной емкости  аккумулятора в Ач). Регулировку тока имеет смысл производить только в режиме стабилизации тока (зелёный светодиод не горит, желтый – горит).

- По окончании зарядки сначала отключить устройство от сети, затем от аккумулятора.

2.3.2 Использование в качестве источника питания

Устройство может быть использовано для питания приборов, рассчитанные на напряжение 12В. Для этого:

- Подключите зажимы устройства к выводам питания потребителя 12В. Сначала подключается зажим «-», затем «+».

- Подключите устройство к сети переменного тока. В зависимости от сопротивления нагрузки устройство включается в режим стабилизации тока (величина тока зависит от положения переключателя «7/15А») либо стабилизации напряжения: не более 13,8 В («Лето») или 14,8 В («Зима»).

Однако, следует иметь в виду, что мощность холодных нагревательных приборов (в т.ч. ламп накаливания) в несколько раз превышает их номинальную мощность. Поэтому при подключении мощной лампы накаливания, особенно в холодное время, устройство может некоторое время работать в импульсном режиме, пока лампа не прогреется.

- По окончании работы отключить устройство от сети.

2.3.3 Проверка работоспособности

- Подключить устройство к аккумулятору согласно п. 2.3.1, либо к лампе накаливания мощностью 50Вт согласно п. 2.3.2. Устройство должно включиться в одном из режимов, описанных в п. 1.5.

- При включении устройства в сеть без нагрузки, оно должно работать в режиме стабилизации напряжения – жёлтый и зелёный светодиоды горят непрерывно (без нагрузки допускается работа в импульсном режиме, что не является неисправностью устройства). При замыкании выходных зажимов друг с другом (короткое замыкание по выходу), устройство должно перейти в импульсный режим, издавая характерный писк в такт с морганием светодиодов. Проверка устройства без нагрузки не является полной.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Устройство следует хранить вдали от нагревательных приборов при температуре окружающего воздуха +1…+40°C и относительной влажности не более 80%.

- Недопустимо содержание в воздухе хранилища газов, паров кислот, щелочей и др. агрессивных примесей.

- Срок хранения не более 5 лет.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Зарядное устройство BOUSH ТУ 3468-001-82798230-2005 заводской номер ________________ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей документацией и признано годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза № TC RU C-RU.AB93.B.00039.

Изделие соответствует требованиям нормативных документов

ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98, ГОСТ Р 30805.14.1-2013, ГОСТ Р 51527-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

| Начальник ОТК |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |
| _________________ |  | _________________________________ |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| _________________ |  |  |
| (дата) |  |  |

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий и его работоспособность при соблюдении потребителем всех требований, изложенных в настоящей инструкции по эксплуатации. Расчетный срок службы – 5 лет с момента начала эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть или 18 месяцев со дня изготовления. В гарантийном талоне должны быть проставлена дата продажи, а также наименование и штамп магазина.

- В течение гарантийного срока ремонт или обмен изделия производится по месту покупки.

- Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях, а также в случае несоблюдения потребителем условий эксплуатации устройства, претензии к качеству работы устройства не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

- Предприятие изготовитель:

ИП Сергиенко Татьяна Владимировна,

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 26, кв. 20, тел./факс 528-09-03

Предприятие изготовитель:

ИП Сергиенко Татьяна Владимировна, 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 26, кв. 20, тел./факс 528-09-03

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов BOUSH ТУ 3468-001-82798230-2005

Модель

Дата выпуска

Дата продажи

Продавец

Штамп торгующей организации

# Text boxes

Регулировка тока заряда

7А / 15А

Заряд 85%

Ошибка подключения

Сеть

Ток

Зима / лето