Антенна представляет собой вертикальный полуволновый вибратор с питанием через четвертьволновый шлейф и имеет следующие характеристики:

Диапазон частот, МГц	 452…468

Средний коэффициент усиления, дБи	 2.3

КСВ, не более (типовое значение)	1.6 (1.3)

Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов

в горизонтальной плоскости	360 (круговая)

в вертикальной плоскости, 	74

Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ	 0.5

Диапазон рабочих температур, °C	–40…+80

Грозозащита	заземление по постоянному току

Исполнение	 пыле-брызго-влагозащищенное (IP64)

Габариты, мм	210 х 50 х 473

Вес при стандартной длине кабеля, г	98

Кабель*	RG58

Длина кабеля*, м	 3

Разъём* 	 FME-F, SMA-M, N-M

______________

*	Уточняется при заказе

Данная антенна обладает большим усилением и обеспечивает высокое качество связи, однако, требует тщательного соблюдения  правил установки. Несоблюдение описанных ниже условий может привести к существенному ухудшению качества связи.

Антенна устанавливается вертикально на стену здания с помощью кронштейна. При креплении к непроводящей стене (кирпич, бетон) диаграмма направленности искажается мало. Если же стена является проводящей, например металлический ангар, то стена будет работать, как зеркало, и по направлению от антенны к стене сигнал приниматься не будет, а в направлении от стены усиление возрастёт.

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. 3D

2.2. В вертикальной плоскости

2.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Предназначена для сотовой связи CDMA в диапазоне 450 МГц (в частности SkyLink)

Особенности:

- Высокое усиление

- На кронштейне для крепления к стене

Разъём

FME □

SMA □

N □

Антенна CDMA-450

ТРИАДА-945