Антенна построена на базе структуры «двойной квадрат» с рефлектором и системой директоров. Антенна имеет следующие характеристики:

| Стандарт | GSM-900 | GSM-1800 | 3G-2100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 880…960 | 1710-1800 | 1900…2170 |
| Максимальный коэффициент усиления, дБи | 9,7 | 11 | 11,5 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 1.8 (1.6) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |
| в горизонтальной плоскости | 58 | 37 | 38 |
| в вертикальной плоскости | 68 | 56 | 54 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | заземление по постоянному току |
| Исполнение корпуса | пыле-брызгозащищённое IP64 |
| Габаритные размеры, мм | 280*200 |
| Вес (при стандартной длине кабеля), г |  |
| Тип кабеля** | RG58A/U |
| Длина кабеля, стандарт**, м | 1,5 |
| Разъём** | FME-F, SMA-M, N-M, TNC-M |

** Уточняется при заказе

Антенна предназначена для использования совместно с модемом для повышения дальности и устойчивости связи. Ориентация антенны в пространстве выбирается исходя из конкретных условий распространения радиосигнала.

Неправильная установка антенны может вызвать ухудшение качества связи!

Внимание! Во избежание вредного воздействия высокочастотного излучения антенну следует устанавливать так, чтобы она НЕ была направлена на человека.

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности в свободном пространстве

Компьютерное моделирование

2.1. В диапазоне 900 МГц

2.1.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

2.2. В диапазоне 1800 МГц

2.2.1. 3D

2.2.2. В вертикальной плоскости

2.2.3. В горизонтальной плоскости

2.3. В диапазоне 3G - 2100 МГц

2.3.1. 3D

2.3.2. В вертикальной плоскости

2.3.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Разъём

FME	□

SMA	□

N	□

TNC	□

Антенна

ТРИАДА-2160

GSM-900\1800

3G-2100

Предназначена для работы в диапазонах GSM-900\1800 МГц и 3G-2100 МГц.

Особенности:

- Высокое усиление

- Направленная

- Вертикальная поляризация

- Пыле-брызгозащищённое  исполнение

- Установка на мачту (кронштейн)

Длина кабеля

0,5 м	     □          5 м       □

3 м        □          10 м     □