Антенна представляет собой вертикальный удлиненный четвертьволновый вибратор в диапазоне 900МГц и вибратор 5/8 λ в диапазонах 1800 и 2100 МГц. Антенна имеет следующие характеристики:

| Стандарт | GSM-900 | GSM-1800 | 3G |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 880…960 | 1710…1880 | 1900…2170 |
| Средний коэффициент усиления*, дБи | 5.0 | 6.6 | 6.8 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 1.8 (1.5) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта* | 39 | 25 | 21 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0,1 | ±0.6 | 1.0 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | отсутствует |
| Исполнение корпуса | пыле-брызгозащищённое IP64 |
| Габаритные размеры, мм | Ø40 х 80 |
| Вес (при длине кабеля 1.5м), г | 95 |
| Тип кабеля | RG58A/U |
| Длина кабеля, стандарт **, м | 1,5 |
| Разъём** | FME-F, SMA-M |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 3,5 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет уменьшаться, а максимум диаграммы направленности подниматься верх до 30˚.

**	При необходимости изменяется по желанию заказчика

Антенна должна устанавливаться вертикально на металлическую поверхность (крышу автомобиля, GSM-терминала…), по возможности в её центре, чтобы не искажалась диаграмма направленности. При этом желательно, чтобы размеры поверхности были не менее четверти длины волны (83 мм) в каждую сторону от антенны.

Наличие посторонних предметов допустимо не ближе 80 мм от антенны.

Правильно			  Неправильно			          Неправильно

1. Параметры согласования

# 1.1. Модуль коэффициента отражения

# Компьютерное моделирование

# Результат измерений

# 1.2. КСВН

# Компьютерное моделирование

# Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

# 2.1. В диапазоне 900 МГц

# 2.1.1. 3D

# 2.1.2. В вертикальной плоскости

# 2.1.3. В горизонтальной плоскости

2.2. В диапазоне 1800 МГц

# 2.2.1. 3D

# 2.2.2. В вертикальной плоскости

2.2.3. В горизонтальной плоскости

2.3. В диапазоне 2100 МГц

# 2.3.1. 3D

# 2.3.2. В вертикальной плоскости

2.3.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Антенна

ТРИАДА-2170

GSM-900\1800\3G

Предназначена для работы в диапазонах GSM-900\1800\2100(3G) МГц.

Особенности:

- Небольшие размеры

- Высокое усиление в диапазоне 1800  и 2100 МГц

- На магнитном основании

- Пыле-брызгозащищённое исполнение

Длина кабеля

1,5 м	     □          5 м       □

2 м        □          10 м     □

3 м        □          15 м     □

Разъём

□ FME

□ SMA