Антенна представляет собой вертикальный четвертьволновый вибратор и имеет следующие характеристики:

| Диапазон частот, МГц | 880…960 |
| --- | --- |
| Коэффициент усиления*, дБи | 5 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 2 (1.6) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта* | 38 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | отсутствует |
| Исполнение корпуса | пыле-брызгозащищенное IP63 |
| Габаритные размеры, мм | Ø40 х 90 |
| Вес (при стандартной длине кабеля), г | 80 |
| Тип кабеля | RG58 |
| Длина кабеля, стандарт **, м | 2 |
| Разъём** | FME-F, SMA-M |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 3,5 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет уменьшаться, а максимум диаграммы направленности подниматься верх до 30˚.

**	При необходимости изменяется по желанию заказчика

Антенна должна устанавливаться вертикально на металлическую поверхность (крышу автомобиля, GSM-терминала…), по возможности в её центре, чтобы не искажалась диаграмма направленности. При этом желательно, чтобы размеры поверхности были не менее четверти длины волны (83 мм) в каждую сторону от антенны.

Наличие посторонних предметов допустимо не ближе 80 мм от антенны.

Правильно			  Неправильно			          Неправильно

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. 3D

2.2. В вертикальной плоскости

2.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Разъём

FME □

SMA □

Длина кабеля

1.5 м	        □          3 м       □

2 м           □             м       □

Антенна 
ТРИАДА-970

GSM-900

Предназначена для работы в диапазоне GSM-900 МГц

Особенности:

- Небольшие размеры

- На магнитном основании