Антенна представляет собой вертикальный полуволновый вибратор с питанием через четвертьволновый шлейф и имеет следующие характеристики:

Диапазон частот, МГц	 836…900

Средний коэффициент усиления, дБи	 2.2

КСВ в диапазоне 836…900 МГц, не более (типовое значение)	1.8 (1.5)

Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов

в горизонтальной плоскости	360 (круговая)

в вертикальной плоскости, 	 75

Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ	 0.9

Диапазон рабочих температур, °C	–40…+80

Грозозащита	заземление по постоянному току

Исполнение	 пыле-брызго-влагозащищенное (IP64)

Габариты, мм	135 х 50 х 313

Вес при стандартной длине кабеля, г	98

Кабель*	RG58

Длина кабеля*, м	 3

Разъём* 	 FME-F, SMA-M, RP-SMA-F, N-M, HU-2

______________

*	Уточняется при заказе

Данная антенна обладает большим усилением и обеспечивает высокое качество связи, однако, требует тщательного соблюдения  правил установки. Несоблюдение описанных ниже условий может привести к существенному ухудшению качества связи.

Антенна устанавливается вертикально на стену здания с помощью кронштейна. При креплении к непроводящей стене (кирпич, бетон) диаграмма направленности искажается мало. Если же стена является проводящей, например металлический ангар, то стена будет работать, как зеркало, и по направлению от антенны к стене сигнал приниматься не будет, а в направлении от стены усиление возрастёт.

Предприятие изготовитель:

ИП Сергиенко Татьяна Владимировна, 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, а/я 78/5, тел./факс 528-09-03

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. 3D

2.2. В вертикальной плоскости

2.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Разъём

FME □

SMA □

RP-SMA □

N □

HU-2 □

Антенна

ТРИАДА-840

ISM-868

Предназначена для работы в диапазоне ISM 868 МГц

Особенности:

- Высокое усиление

- На кронштейне для крепления к стене