Антенна представляет собой вертикальный полуволновый вибратор с питанием через четвертьволновый шлейф и имеет следующие характеристики:

Рабочий диапазон частот, МГц	 859…879

Средний коэффициент усиления, дБи

в свободном пространстве (на диэлектрическом основании)	 2.7

над идеальной землёй* 	 8.5

КСВ, не более (типовое значение)	1,5 (1,2)

Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов

в горизонтальной плоскости	360 (круговая)

в вертикальной плоскости

в свободном пространстве 	 66

над идеальной землёй (над уровнем горизонта)	15

Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ

в свободном пространстве 	 ±0,2

над идеальной землёй 	 ±0.3

Диапазон рабочих температур, °C	–40…+80

Грозозащита	заземление по постоянному току

Исполнение	 герметичное (IP66)

Габариты, мм	260 х 80 х 55

Вес при стандартной длине кабеля, г	110

Кабель**	RG58A/U

Длина кабеля**, м	 1

Разъём** 	 SMA-M, FME-F, N-M, HU-2

______________

*	Идеальной землёй можно считать металлическую плоскость размерами до границ «ближней зоны» (не менее 3.5 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет пропорционально уменьшаться, стремясь к значению в свободном пространстве.

**	Уточняется при заказе

Рекомендации по установке

- Антенну допустимо устанавливать, как на диэлектрическое, так и на проводящее основание. Материал и размеры основания мало влияют на согласование антенны с кабелем и полосу частот. Однако следует избегать резонансных размеров проводящего основания (λ/2 от центра антенны).

- При установке на проводящее основание желательно устанавливать антенну в его центре, чтобы обеспечить симметричность диаграммы направленности.

- Подводящий кабель желательно проводить на уровне основания иди ниже. Подъём кабеля выше точки его выхода из корпуса антенны приводит к искажению диаграммы направленности.

- Во избежание расстройки антенны металлические предметы должны располагаться не ближе λ/4 (около 90мм) от неё.

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. В свободном пространстве

2.1.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

2.2. Над идеальной землёй

2.2.1. 3D

2.2.2. В вертикальной плоскости

2.2.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Разъём

SMA □

FME □

N □

HU-2 □

Антенна

ТРИАДА-840S

868 МГц

Предназначена для работы в диапазоне 868 МГц

Особенности:

- На кронштейне для крепления к горизонтальному основанию

- Допустима установка на металлическую и на диэлектрическую поверхность

- Равномерная диаграмма направленности

- Хорошее согласование с кабелем и симметрирование

- Герметичное исполнение (IP66)