Антенна представляет собой полуволновую патч-структуру и имеет следующие характеристики:

| Общие характеристики антенны |  |
| --- | --- |
| Стандарт | ДМВ |
| Диапазон частот, МГц | 470…850 |
| Коэффициент усиления антенны в направлении максимума приёма, дБи | 15 (470 МГц) 17 (580 МГЦ) 20 (850 МГц) |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | Отсутствует |
| Исполнение корпуса | Пылебрызгозащищённое (IP64) |
| Габаритные размеры (Ш, В, Г), мм | 260 х 240 x 100 |
| Вес при стандартной длине кабеля, г | ??? |
| Волновое сопротивление кабеля, Ом | 75 |
| Длина кабеля, стандарт, м | 3 |
| Разъём | штекер 9.5мм |
| Подключение питания | по центральному проводнику кабеля |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Потребляемый ток, мА | 32 |
| Параметры антенной структуры |  |
| Коэффициент усиления в направлении максимума приёма, дБи | 2.6 (470МГц) 5.4 (580 МГЦ) 7,6 (850 МГц) |
| КСВ при нагрузке 50 Ом, не более (типовое значение) | 4.0 (3.5) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов (580 МГц) |  |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта | 110 |
| в горизонтальной плоскости | 78 |
| Уровень боковых лепестков диаграммы направленности, дБ |  |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта | 0 |
| в горизонтальной плоскости | -14.5 |
| Коэффициент защитного действия, дБ | 16.5 |
| Параметры усилителя |  |
| КСВ по входу при сопротивлении источника 50 Ом не более | 1.5 |
| Коэффициент усиления, дБ | 15 |
| Неравномерность АЧХ, не более, дБ | ±2 |
| Коэффициент шума, не более, дБ | 3 |
| Точка компрессии по выходу P1db, дБм | 19 |

Антенну следует устанавливать горизонтально на диэлектрическую поверхность. При необходимости установки на металлическую поверхность, следует подставить под антенну диэлектрическую подставку высотой не менее 10см.

1. Параметры согласования

  - Модуль коэффициента отражения |S11|

Компьютерное моделирование

Результат измерения

2. Диаграмма направленности

свободном пространстве

2.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

3. АЧХ усилителя

# Text boxes

Комнатная активная телевизионная антенна

ТРИАДА-3310

Разъём

TV 9.5mm □

Предназначена для приёма ТВ сигналов в диапазоне ДМВ (в частности DVB-T, DVB-T2)

Особенности:

- Направленная

- Высокое усиление

- Питание +5В по центральному проводнику кабеля

Длина кабеля

3 м	□