Антенна представляет собой 8-элеметную логопериодическую структуру и имеет следующие характеристики:

| Общие характеристики антенны |  |
| --- | --- |
| Стандарт | ДМВ |
| Диапазон частот, МГц | 470…850 |
| Коэффициент усиления антенны в направлении максимума приёма, дБи | 22 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | Отсутствует |
| Исполнение корпуса | Пылебрызгозащищённое (IP64) |
| Габаритные размеры, мм | 270 х 290 x 105 |
| Вес при стандартной длине кабеля, г | ??? |
| Волновое сопротивление кабеля, Ом | 75 |
| Длина кабеля, стандарт, м | 3 |
| Разъём | штекер 9.5мм |
| Подключение питания | по центральному проводнику кабеля |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Потребляемый ток, мА | 32 |
| Параметры антенной структуры |  |
| Коэффициент усиления в направлении максимума приёма, дБи | 6.5 |
| КСВ при нагрузке 50Ом, не более (типовое значение) | 2.2 (2.0) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта | 120 |
| в горизонтальной плоскости | 68 |
| Уровень боковых лепестков диаграммы направленности, дБ |  |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта | -16 |
| в горизонтальной плоскости | -16 |
| Коэффициент защитного действия, дБ | 22.5 |
| Параметры усилителя |  |
| КСВ по входу при сопротивлении источника 50 Ом не более | 1.5 |
| Коэффициент усиления, дБ | 15 |
| Неравномерность АЧХ, не более, дБ | ±2 |
| Коэффициент шума, не более, дБ | 3 |

Антенну следует устанавливать горизонтально на диэлектрическую поверхность. При необходимости установки на металлическую поверхность, следует подставить под антенну диэлектрическую подставку высотой не менее 10см.

1. Параметры согласования

1.1. КСВН

2. Диаграмма направленности

свободном пространстве

2.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Разъём

TV 9.5mm □

Длина кабеля

3 м	□

Комнатная активная телевизионная антенна

ТРИАДА-6350

Предназначена для приёма ТВ сигналов в диапазоне ДМВ (в частности DVB-T, DVB-T2)

Особенности:

- Направленная

- Высокое усиление

- Питание +5В по центральному проводнику кабеля