Антенна представляет собой 2-элементную решётку из вертикальных широкополосных полуволновых вибраторов и имеет следующие характеристики:

| Стандарт | GSM-900 | GSM-1800 | 3G-2100 | WiFi-2400 | 4G-2600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 880…960 | 1710-1800 | 1900…2170 | 2400… 2483 | 2496… 2696 |
| Коэффициент усиления в направлении максимума излучения, дБи | 9.5 | 10.6 | 11.3 | 13.4 | 13.4 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 2.0 (1.8) | 2.0 (1.6) |
| Ширина диаграммы направленности в свободном пространстве по уровню 50% мощности, градусов |
| в горизонтальной плоскости | 57 | 60 | 50 | 37 | 37 |
| в вертикальной плоскости | 65 | 53 | 54 | 40 | 39 |
| Уровень боковых лепестков, дБ |
| в горизонтальной плоскости | -15.9 | -18.2 | -21.3 | -19.5 | -20.4 |
| в вертикальной плоскости | -15.9 | -18.2 | -21.4 | -22.9 | -20.4 |
| Коэффициент защитного действия, дБ | 21.6 | 34 | 23 | 20.9 | 27.3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | короткое замыкание по постоянному току |
| Исполнение корпуса | пыле-брызгозащищённое IP64 |
| Габаритные размеры, мм | 315 х 215х 62 |
| Вес (при стандартной длине кабеля), г |  |
| Тип кабеля* | RG58A/U |
| Длина кабеля, стандарт*, м | 1,5 |
| Разъём* | FME-F, SMA-M, N-M, TNC-M |

*	Уточняется при заказе

Антенна предназначена для использования совместно с модемом (роутером) для повышения дальности и устойчивости связи. Ориентация антенны в пространстве выбирается исходя из конкретных условий распространения радиосигнала.

Неправильная установка антенны может вызвать ухудшение качества связи!

Внимание! Во избежание вредного воздействия высокочастотного излучения антенну следует устанавливать так, чтобы она НЕ была направлена на человека.

# Параметры согласования

## Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

## КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

# Диаграмма направленности в свободном пространстве

Компьютерное моделирование

## В диапазоне 900 МГц

### 3D

### В вертикальной плоскости

### В горизонтальной плоскости

## В диапазоне 1800 МГц

### 3D

### В вертикальной плоскости

### В горизонтальной плоскости

## В диапазоне 3G - 2100 МГц

### 3D

### В вертикальной плоскости

### В горизонтальной плоскости

## В диапазоне WiFi - 2400 МГц

### 3D

### В вертикальной плоскости

### В горизонтальной плоскости

## В диапазоне 4G - 2600 МГц

### 3D

### В вертикальной плоскости

### В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Разъём

FME	□

SMA	□

N	□

TNC	□

Антенна широкополосная

ТРИАДА-24160

WiFi

Предназначена для работы в диапазонах

WiFi-2400МГц.

Особенности:

- Направленная

- Вертикальная поляризация

- Высокое усиление

- Низкий уровень побочный излучений

- Пыле-брызгозащищённое  исполнение

- Установка на мачту (кронштейн)

Длина кабеля

0,5 м	□	3 м	□

1 м	□	5 м	□

1,5 м	□	10 м	□