Антенна представляет собой вертикальную 11-элементную коллинеарную решётку и имеет следующие характеристики:

| Диапазон частот, МГц | 2400…2483 |
| --- | --- |
| Средний коэффициент усиления, дБи | 8.3* |
| КСВ, не более (типовое значение) | 1.8 (1.5) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости | 14* |
| Уровень боковых лепестков в вертикальной плоскости, дБ | -12 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0.4 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | заземление по постоянному току |
| Исполнение корпуса | IP65 |
| Габариты, мм | Ø20 х 590 |
| Вес (при стандартной длине кабеля), г | ххх |
| Кабель | Отсутствует |
| Разъём | N-F |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны в свободном пространстве. Наличие посторонних предметов в ближней зоне антенны может изменить характеристики непредсказуемым образом.

Антенна предназначена для организации WiFi-зон на большой территории. Антенна устанавливается вертикально. Крепление антенны к мачте допускается только в пределах области от разъёма до чёрной полоски.

Особенностью конструкции антенны является высокая стабильность параметров, а также низкий уровень боковых лепестков диаграммы направленности (излучений в нежелательном направлении), характерных для антенн данного типа.

Внимание! Во избежание вредного воздействия высокочастотного излучения антенну следует располагать не ближе 10 м от рабочего места человека.

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. В свободном пространстве

2.1.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Разъём

N-F

Антенна

ТРИАДА-2420

WiFi

2400 МГц

Предназначена для работы в диапазоне WiFi 2400 МГц.

Особенности:

- Высокое усиление

- Малый уровень боковых лепестков

- Для установки на мачту