Усилитель антенный для музыкальных центров

Т-805/antenna.ru

Сделано в России. Для России.

Автомобильный антенный усилитель "Т-805/antenna.ru"

Сверхдальний прием до 90-120 км

Простая установка за 15 минут.

Предназначен для усиления сигналов радиовещательных станций в диапазонах УКВ (68-74 МГц) и особенно FM (87,5-108 МГц).

ДЛЯ ЧЕГО:

- Для улучшения приёма радио в диапазоне УКВ\FM на расстоянии более 30-50 км, когда на внешнюю пассивную антенну прослушивание сопровождается шумами, пропаданиями сигнала.

- Если хочется увеличить дальность приема.

Усилитель позволяет увеличить дальность и улучшает качество приема на предельных дистанциях. Он имеет высокий коэффициент усиления (около 20 дБ). При необходимости (в условиях сильного сигнала или сильных помех), усилитель можно отключить удобным переключателем на корпусе усилителя. Усилитель питается от сетевого адаптера 12 вольт (12-15 вольт). Подключается между пассивной антенной и музыкальным центром. Усилитель можно прикрепить в месте установки на двусторонний скотч.

Важно! Усилитель может не дать ожидаемого эффекта, если:

- приемный тракт музыкального центра выполнен некачественно, с плохой избирательностью, со входным сопротивлением, сильно отличающимся от 75 Ом (стандартное общепринятое значение),

- приемная антенна неисправна или поломана. Требуется сначала заменить антенну на исправную, например, на пассивную антенну Триада-8840,

- не рекомендуется применение данного усилителя с активной антенной из-за высокой вероятности перегрузки входного каскада магнитолы.

Когда усилитель точно поможет: при исправной антенне и качественном радиотракте музыкального центра. Ожидается увеличение дальности приёма и более стабильный звук радиопередач УКВ и FM.

Когда усилитель точно не поможет: если в городе на расстоянии до 20 км плохой прием при поломанной или неправильно установленной антенне, при неисправной музыкальном центре.

Особенности схемотехнического построения усилителя:

- Усилитель построен по каскодной схеме на пяти транзисторах.

- Радиочастотный фильтр на входе, предотвращающий перегрузку усилителя и магнитолы внеполосными помехами.

- Низкий уровень собственных шумов.

- Хорошее согласование по входу.

- Очень низкий коэффициент обратной связи – сопротивление нагрузки практически никак не сказывается на входном сопротивлении усилителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГАМИ:

- Мощный усилитель;

- Возможность отключения усиления;

- Сделано в России;

- Гарантия на работоспособность 10 лет.

Чем Т-805 лучше, чем усилитель Т-304?

| Характеристика | T-304 | T-805 |
| --- | --- | --- |
| Приём УКВ и FM | да | да |
| Приём АМ | да | нет |
| Отключение усиления | да | да |
| Коэффициент усиления | 16 | 20 |
| Коэффициент шума | 4 | 2,1 |

У усилителя Т-805 существенно меньший уровень собственных шумов, что особенно важно при максимальной дальности приёма.

Предельно допустимы параметры

Напряжение питания, В	9-18

Диапазон рабочих температур, °C	–40…+80

Технические характеристики

Рабочий диапазон частот, МГц	 64…108

Напряжение питания, В	12

Потребляемый ток при напряжении 12В, мА	19

Номинальное входное и выходное сопротивление, Ом	 75

Средний коэффициент усиления, дБ

в диапазоне УКВ	 20

в диапазоне FM	19

Коэффициент обратной связи по напряжению (h12), не более, дБ	–40

Неравномерность АЧХ, не более, дБ	±0.5

КСВ по входу, не более

в диапазоне УКВ	1.5

в диапазоне FM	1.3

Коэффициент шума, не более, дБ	2.1

Исполнение	 брызго незащищйнное (IP63)

Габариты Д,Ш,В, мм	102 х 36 х 22

Вес при стандартной длине кабеля, г	50

Кабель	РК75-1.5-311

Длина кабеля, м	0,2

Разъём на входе 	 Гнездо AM\FM

Разъём на выходе 	 Штекер AM\FM

______________

Диаграммы частотных характеристик

Белым цветом обозначена характеристика при отключенном усилителе. Жёлтым – при включенном.

1. АЧХ

2. КСВН по входу

2. Коэффициент шума

(компьютерное моделирование)

# Footnotes

если исправна магнитола, а местность равнинная