Антенна представляет собой вертикальный четвертьволновый и имеет следующие характеристики:

| Диапазон | VHF | UHF |
| --- | --- | --- |
| Частота, МГц | 136…300 | 300…700 |
| Средний коэффициент усиления*, дБи | 5.1 |
| Ширина полосы по КСВ<2, МГц, не менее*** | 5 | 32 |
| Ширина полосы по КСВ<1.5, МГц, не менее*** | 18 | 66 |
| КСВ на частоте резонанса, не более (типовое значение) | 1,7 (1,3) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта* | 39 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | 0.02 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | отсутствует |
| Исполнение корпуса | пылебрызгозащищённое IP64 |
| Габаритные размеры, мм | Ø80 х 550*** |
| Вес (при длине кабеля 1.5м), г |  |
| Тип кабеля | RG58A/U |
| Длина кабеля, стандарт **, м | 3 |
| Разъём** | TNC-M, UHF-M (PL-259), FME-F, SMA-M, BNC-M |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 40 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет уменьшаться, а максимум диаграммы направленности подниматься верх до 30˚.

**	При необходимости изменяется по желанию заказчика

*** См. графики ниже

Антенна должна устанавливаться вертикально на металлическую поверхность (крышу автомобиля), по возможности в её центре, чтобы не искажалась диаграмма направленности. Наличие посторонних предметов допустимо не ближе 50 см от антенны.

Зависимость характеристик антенны от длины штыря

в диапазоне VHF

Примечание. Здесь приведены усреднённые данные по ширине полосы. Полоса антенны, как и КСВ на частоте резонанса, сильно зависят от условий установки: качества «земли», наличия посторонних предметов поблизости, длины и качества кабеля и пр.

Зависимость характеристик антенны от длины штыря

в диапазоне UHF

Примечание. Здесь приведены усреднённые данные по ширине полосы. Полоса антенны, как и КСВ на частоте резонанса, сильно зависят от условий установки: качества «земли», наличия посторонних предметов поблизости, длины и качества кабеля и пр.

Настройка антенны

Настройка антенны на нужную частоту осуществляется путём укорачивания штыря. Для этого:

- Отвинтить штырь от основания

- Снять пластмассовый колпачок с конца штыря

- По данным из диаграмм, отметить нужную длину штыря (длину измерять вместе с колпачковой гайкой). Рекомендуется делать штырь несколько большей длины, чем указано в диаграммах, для возможности более точной настройки по прибору.

- Используя мощные кусачки или ножовку, укоротить штырь до нужной длины.

- При наличии прибора (КСВ-метра, анализатора антенн и пр.) произвести точную настроку:

  - Привинтить штырь к основанию

  - Установить антенну на предполагаемое место использования

  - Надеть колпачок на конец штыря.

  - Убрать руки и посторонние предметы не менее, чем на 50 см от антенны.

  - Проверить по прибору характеристику антенны. Значение КСВ на частоте резонанса должно быть не более 1.5. Если КСВ>1.5 проверить правильность установки основания на металлическую поверхность.

  - При необходимости укоротить штырь и повторить п.п. 5c…5f.

- Приклеить колпачок на конец штыря клеем «Момент» или аналогичным.

1. Параметры согласования

1.1. В диапазоне VHF

1.1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. В диапазоне UHF

1.2.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. В диапазоне 144 МГц

2.1.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

# Text boxes

Антенна

ТРИАДА-1440

136…680 МГц

Предназначена для работы в диапазонах VHF и UHF.

Особенности:

- На магнитном основании

- Возможность настройки на нужную частоту

Разъём

□ FME

□ SMA

□ TNC

□ BNC

□ UHF

Длина кабеля

1,5 м	□

3 м	□

5 м	□

10 м	□