Антенна представляет собой полуволновую патч-структуру и имеет следующие характеристики:

| Общие характеристики антенны |  |
| --- | --- |
| Стандарт | ДМВ |
| Диапазон частот, МГц | 470…790 |
| Коэффициент усиления антенны в направлении максимума приёма, дБи | 21 (470 МГц) 22 (550 МГЦ) 23 (650 МГц) 22 (790 МГц) |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | Отсутствует |
| Исполнение корпуса | Пылебрызгозащищённое (IP65) |
| Габаритные размеры (Ш, В, Г), мм | 315 х 215х 62 |
| Вес (без учета кабеля), кг (уточняется) | 1 |
| Волновое сопротивление кабеля, Ом | 75 |
| Длина кабеля, стандарт, м | 3 |
| Разъём | штекер 9.5мм |
| Подключение питания | по центральному проводнику кабеля |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Потребляемый ток, мА | 32 |
| Параметры антенной структуры |  |
| Коэффициент усиления в направлении максимума приёма, дБи | 5.9 (470МГц) 7.0 (550 МГЦ) 8.2 (650 МГц) 7,8 (790 МГц) |
| КСВ при нагрузке 50 Ом, не более (типовое значение) | 4.0 (3.5) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов (550 МГц) |  |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта | 96 |
| в горизонтальной плоскости | 70 |
| Уровень боковых лепестков диаграммы направленности, дБ |  |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта | -20 |
| в горизонтальной плоскости | -16 |
| Коэффициент защитного действия во всём диапазоне, не менее, дБ | 10 |
| Параметры усилителя |  |
| КСВ по входу при сопротивлении источника 50 Ом не более | 1.5 |
| Коэффициент усиления, дБ | 15 |
| Неравномерность АЧХ, не более, дБ | ±1 |
| Коэффициент шума, не более, дБ | 3 |
| Точка компрессии по выходу P1db, дБм | 19 |

Антенну следует устанавливать горизонтально на мачту.

1. Параметры согласования

  - Модуль коэффициента отражения |S11|

Компьютерное моделирование

Результат измерения

2. Диаграмма направленности

свободном пространстве

2.1. 3D

2.1.2. В вертикальной плоскости

2.1.3. В горизонтальной плоскости

3. АЧХ усилителя

# Text boxes

Предназначена для приёма ТВ сигналов в диапазоне ДМВ (в частности DVB-T, DVB-T2)

Особенности:

- Направленная

- Высокое усиление

- Питание +5В по центральному проводнику кабеля

- Установка на мачту (кронштейн)

Разъём

TV 9.5mm □

Наружная активная телевизионная антенна

ТРИАДА-3450

Длина кабеля

10м	□